| ООО «Калужский областной водоканал» | 248002, г.Калуга ул. Салтыкова-Щедрина, 80 тел.: +7(4842)57-01-40 тел./факс: +7(4842) 57-81-82 e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru |
| --- | --- |

Опросный лист для проведения запроса предложений на поставку услуг на выполнение работ по проведению лабораторных измерений атмосферного воздуха

для соблюдения нормативов ПДВ на источниках выбросов по площадкам г.Калуга

| Перечень основных данных и требований | Основные Данные и требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заказчик | ООО «Калужский областной водоканал » 248002 г. Калуга ул. С. Щедрина, 80 тел. (4842)73-04-00 / факс (4842) 73-03-86 Генеральный директор – Попов Владимир Игоревич |
| Район, пункт, площадка | Участки ВКХ г.Калуга (Окский водозабор, база ВКХ, ОСК, иловые площадки) |
| Основание для проведения лабораторных измерений | Соблюдение ст.4 п.а) «Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» (утв.Постановлением Правительства РФ №31 от 15.01.2001г.) |
| Вид работ | Проведение лабораторных измерений атмосферного воздуха для соблюдения нормативов ПДВ от стационарных источников выбросов по площадкам г.Калуга |
| Состав работ | Проведение отбора проб и химических анализов в соответствии с планом-графиком контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов (приложение), составление отчётов по результатам проводимых анализов и передача их Заказчику |
| Наименование объекта | Участки ВКХ г.Калуга (Окский водозабор, база ВКХ, ОСК, иловые площадки) |
| Генподрядчик | Выбирается по результатам проведения конкурса |
| Источник финансирования | Собственные средства ООО«Калужский областной водоканал » |
| Сроки выполнения работ. | 2012 год (с периодичностью, оговоренной в плане-графике контроля) |
| Информация, предоставляемая Генподрядчиком Заказчику | Составление отчётов по результатам проводимых анализов |
| Количество экземпляров документации | 2 экземпляра на бумажном носителе |
| Дополнительные требования и особые условия | Генподрядчик, претендующий на выполнение данных работ, должен иметь аттестат аккредитации на проведение анализов атмосферного воздуха по следующим показателям: - металлы - бензин - серная кислота - сажа - аммиак - метан - сероводород - хлористый водород - гидроксид натрия - органические соединения - уксусная кислота - масло минеральное |

Приложение1

План – график на 2012 г.

контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов

ООО «Калужский областной водоканал»

| № источника | Производство, участок | Наименование загрязняющих вещества | Период. контроля | Норматив, г/с | Норматив, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка № 1 (Производственная база, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина,80) |
| 0001 | Сварочный пост | Марганец и его соединения Оксид железа Фтористый водород Углерод оксид Хрома 3-х валентные соединения | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,0001 0,0011 0,0001 0,0008 0,00001 | 1,113 11,2 0,96 8,2 0,098 |
| 0003 | Обкатка двигателей | Углерод оксид Азота диоксид Бензин Углеводороды предельные С12-С19 Сажа Сера диоксид | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,243 0,025 0,109 0,006 0,0006 0,0024 | 516,1 52,9 232,8 12,6 1,37 5,2 |
| 0004 | Вулканизация | Бензин Углерода оксид | 2 р/ год 2 р/ год | 0,025 0,000011 | 500,0 0,22 |
| 0005 | Сварочный участок | Марганец и его соединения Железа оксид Водород фтористый | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,00028 0,0029 0,00022 | 0,92 9,6 0,71 |
| 0006 | Сварочный участок | Марганец и его соединения Железа оксид Водород фтористый | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,002 0,0221 0,0011 | 1,54 16,8 0,86 |
| 0008 | Аккумуляторная | Серная кислота | 2 р/ год | 0,00016 | 3,4 |
| 0009 | КНС | Азота диоксид Углерод оксид Аммиак Сероводород Метан Этилмеркаптан Метилмеркаптан | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,00193 0,00095 0,0075 0,00197 0,0094 0,000000093 0,000000019 | 1,4 0,68 5,4 1,41 6,7 0,000007 0,000014 |
| 0010 | КНС | Азота диоксид Углерод оксид Аммиак Сероводород Метан Этилмеркаптан Метилмеркаптан | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,00193 0,00095 0,0075 0,00197 0,0094 0,000000093 0,000000019 | 1,61 0,79 6,3 1,6 7,8 0,000008 0,00002 |
| 0027 | Лаборатория | Серная кислота Водород хлористый Азотная кислота | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,00042 0,0003 0,000034 | 12,4 8,5 0,998 |
| 0024 | Лаборатория | Серная кислота Водород хлористый Аммиак Натрий гидроксид | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,0041 0,0056 0,0035 0,002 | 3,72 5,0 3,1 1,84 |
| 0025 0025 | Лаборатория | Серная кислота Азотная кислота Водород хлористый Бутилацетат Гексан | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,0223 0,0047 0,0282 0,0095 0,0147 | 4,44 0,942 5,61 1,9 2,92 |
| 0089 | Кузнечный горн | Азота диоксид Углерод оксид Сера диоксид Азота оксид Бенз(а)пирен Зола углей | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,016 0,356 0,061 0,0025 0,000005 0,253 | 27,6 613,8 105,2 4,31 0,009 436,2 |
| 0090 | Испытания топливной аппаратуры | Углеводороды предельные С12-С19 | 2 р/ год | 0,044 | 733,3 |
| 0091 | Медницкий участок | Свинец и его соединения Олово оксид Сера диоксид Азота диоксид Углерод оксид Сажа Бензин | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,000003 0,000002 0,00028 0,0013 0,021 0,0000025 0,0008 | 0,06 0,042 5,8 27,1 437,5 0,52 16,7 |
| 0092 | КНС | Азота диоксид Углерод оксид Аммиак Сероводород Метан Этилмеркаптан Метилмеркаптан | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,00193 0,00095 0,0075 0,00197 0,0094 0,0000000093 0,000000019 | 6,8 3,4 26,5 6,9 33,2 0,000033 0,00007 |
| 0093 | Обкатка двигателей | Азота диоксид Сера диоксид Углерод оксид Бензин Сажа | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,0177 0,007 0,207 0,063 0,00023 | 223,8 88,5 2620,3 796,2 2,85 |
| Площадка № 2 (Очистные сооружения канализации, г.Калуга, ул. 40 лет Октября) |
| 0034 | Лаборатория | Серная кислота Водород хлористый Уксусная кислота | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,001095 0,01449 0,0000363 | 1,57 19,9 0,005 |
| 0036 | Лаборатория | Серная кислота Бутилацетат | 2 р/ год 2 р/ год | 0,0012 0,00001 | 2,0 0,02 |
| 0037 | Лаборатория | Уксусная кислота Углерод 4-х хлористый Гексан Хлороформ | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,000014 0,000011 0,00021 0,000011 | 0,04 0,03 0,6 0,03 |
| 0038 | Сварочный участок | Железа оксид Марганец и его соединения Водород фтористый | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,00098 0,00017 0,00004 | 4,9 0,9 0,2 |
| 0039 | Компрессорная | Масло минеральное | 2 р/ год | 0,000008 | 0,08 |
| 0084 | Котельная | Азота оксид Углерод оксид Бенз(а)пирен Азота диоксид | 2 р/ кв 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ кв | 0,0099 0,1131 0,0000001 0,0608 | 25,7 293,0 0,0003 157,5 |
| 0085 | Котельная | Азота оксид Углерод оксид Бенз(а)пирен Азота диоксид | 2 р/ кв 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ кв | 0,0099 0,1131 0,0000001 0,0608 | 18,5 211,4 0,0002 113,6 |
| 0086 | Котельная | Азота оксид Углерод оксид Бенз(а)пирен Азота диоксид | 2 р/ кв. 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,006 0,071 0,0000001 0,036 | 30,6 362,2 0,0005 183,7 |
| 0087 | Котельная | Азота оксид Углерод оксид Бенз(а)пирен Азота диоксид | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,006 0,071 0,0000001 0,036 | 26,1 308,7 0,0004 156,5 |
| Площадка № 5 (Окский водозабор, г.Калуга, д.Чижовка) |
| 0066 | Лаборатория | Серная кислота Водород хлористый Аммиак | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,0008 0,00063 0,0004 | 4,1 3,2 2,1 |
| 0067 | Лаборатория | Серная кислота Водород хлористый Натрий гидроксид Уксусная кислота | 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год 2 р/ год | 0,0008 0,00063 0,0004 0,00014 | 2,98 4,65 1,38 0,52 |
| 0068 | Лаборатория | Хлороформ | 2 р/ год | 0,0003 | 0,47 |