Приложение  к  закупочной документации.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора

ГП «Калугаоблводоканал»

Бондаренко В. И.

С  М  Е  Т  А

на  проектно-изыскательские  работы

| Наименование объекта, Стадия проектирования: |  | Водоснабжение площадки «Северная» массовой малоэтажной застройки с. Воскресенское, Ферзиковского района, Калужской области Проектная документация (П) и рабочая документация (П) |
| --- | --- | --- |
| Наименование проектной организации: |  | Определяется по итогам конкурса. |
| Наименование организации заказчика: |  | ГП «Калугаоблводоканал» |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Сборник цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости, тыс.руб. | Стоимость тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | СБЦПРС-2008г. «Объекты водоснабжения и канализации» |  |  |
| 1. | Водопровод хоз. питьевой – противопожарный, п/э, диаметром – 160 мм в две нити, L – 1900м. | табл.3 п.3 К1; К4; К5 | (61,26+32,8×1,9)×3,53× ×1,1×1,15×1,3= | 717,392 |
| 2. | Переход сетей водопровода под автодорогой, протяжённостью 40м.– 2шт. | ---«»--- Табл. 7, п.9 К1; К2; К4 | (47,8+0,18×(0,4×100+0,6×40)) ×1,15×1,1х3,53×2= | 529,781 |
|  | Всего проектные работы: | 1 247,173 |
|  | Стоимость затрат на выполнение инженерных изысканий и проекта межевания | 867,827 |
|  | ИТОГО: | 2 115,000 |
|  | НДС, 18% | 380,700 |
|  | Всего стоимость проектно-изыскательских работ | 2 495,700 |

К1=3,53 – индекс изменения стоимости проектных работ по состоянию на 4 кв. 2012г.

К2=1,15 – проектирование в две нитки;

К3=1,3 – проектирование сетей на территории с коэфф. застройки до 0,5

К4=1,1 – сети из п/э труб;

Стоимость проектно-изыскательских работ в объёме технического задания составляет:

2 495 700,00 руб.

(Два миллиона  четыреста девяносто пять тысяч  семьсот  рублей 00 копеек)